## Slide 1: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Державний концерн «Укрторф» Асоціація “Українське торфове товариство” Національний університет водного господарства та природокористування
Функції торфових родовищ у природі та суспільстві.
Торфові ресурси України та шляхи їх раціонального використання.
Генеральний директор ДК “Укрторф” Озерчук А.М.
Радник генерального директора з технічних питань , к.т.н., доцент Гнєушев В.О.

## Slide 2: Заторфованість північної півкулі Землі
Заторфованість до 5%
Заторфованість 5–10%
Заторфованість понад 10%
Торф – це органічна гірська порода, що утворюється внаслідок біохімічного процесу розкладання (відмирання і неповного розпаду) болотних рослин при підвищеній вологості та нестачі кисню і містить не більше 50 % мінеральних компонентів в розрахунку на суху речовину

## Slide 3: Фактори торфоутворення і торфонакопичення

## Slide 4: Природні функції боліт і торфових родовищ
Міжкругообігова - перехід органогенних елементів – вуглецю, кисню, водню та азоту з малого біогенного у великий геологічний кругообіг речовини на Землі;
Гідрологічна;
Акумулятивна – акумуляція торфу, хімічних елементів, води;
Біологічна – збереження розмаїття болотної флори і фауни;
Газорегуляторна - вплив торфовищ на склад атмосферного повітря;
Геохімічна – синтез нових речовин, перенесення і накопичення привнесених ззовні ;
Ландшафтна – зміна ландшафту при розвитку торфового родовища;
Кліматична – вплив на клімат регіону;
Ресурсно-сировинна – використання торфу в різних напрямках;
Культурно-рекреаційна – туризм, полювання, рибальство, збирання грибів, ягід, лікарських рослин;
Інформаційно-історична - накопичення і збереження інформації про історію розвитку рослинного покриву, динаміку змін клімату, а також про життя людей.

## Slide 5: Ресурсно-сировинна функція торфовищ в Україні реалізується переважно так:
1. Видобування торфу для виробництва комунально-побутових палив.
2. Видобування торфу для виробництва
непаливної продукції.
3. Використання торфовищ як сільськогосподарських угідь.
4. Використання торфовищ для
збирання болотних ягід і рослин.

## Slide 6: Провідним є паливний напрямок використання торфу, зумовлений реаліями паливно-енергетичного ринку України
Адже є сотні шкіл, лікарень, дитсадків, установ бюджетного фінансування і тисячі людей, для яких опалювальний сезон є серйозною фінансовою проблемою через високі ціни на природний газ та інші палива.

## Slide 7: Є сільське господарство, садівництво, квітникарство, грибницьтво…

## Slide 8: Вимоги до торфу як сировини для виготовлення різних видів продукції

## Slide 9: Є соціальна значимість торфової промисловості, адже діюче підприємство – це:
- забезпеченість населення паливом;
- робочі місця;
- податки в місцевий бюджет;
- розвиток інфраструктури регіону;
- перспектива для молоді щодо вибору професії і подальшого працевлаштування

## Slide 10: Але реалізація майже всіх ресурсно-сировинних функцій торфовища потребує його осушення…
Між тим, осушення торфовища – фатальний крок в напрямку його деградації як природної ситеми
Осушене торфовище, втрачаючи більшість природних біосферних функцій, стає джерелом техногенних небезпек:
- пожеж,
- емітує в атмосферу СО2,
- перестає виконувати гідрологічну і акумулятивну функції.

## Slide 11
Самозаймання штабеля фрезерного торфу на сировинній базі ТОВ “Енергоальянс”, що в Рокитнівському р-ні Рівненської обл. 18.10.2016 р.
ТОРФОВІ ПОЖЕЖІ
Частково вигоріла ділянка в північній частині
торфового родовища Стеризівка,
Рокитнівський р-н Рівненської обл.

## Slide 12: Більшість пожеж виникає в регіонах, де багато осушених, але неконтрольованих торфовищ

## Slide 13: ТОРФОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
В надрах України близько 2,1 млрд. т торфу (геологічні запаси)
З них близько 660 млн. т – балансові запаси.
При тотальному спорожненні надр може бути видобуто близько 460 млн. т торфу умовної (40 %) вологості.
Це, приблизно, 230 млн. т торфобрикету , який за теплотою згорання еквівалентний ~110 млрд. куб. м природного газу.
Для довідки: у 2015 та 2016 роках в Україні видобувалося по ~20 млрд. куб. м, у 2017 р. – 20,8 млрд. куб. м природного газу, балансові запаси якого перевищують 1000 млрд. куб м.

## Slide 14: Слід визнати, що при відсутності обліку втрат торфу через окиснення (мінералізацію) та вигоряння РЕАЛЬНИХ БАЛАНСОВИХ запасів торфу не знає ніхто. Розподіл геологічних запасів торфу наступний:

## Slide 15: Розподіл торфових запасів по областях

## Slide 16: Торфовий фонд Житомирської області
Загальна кількість торфовищ (балансових) – 120
З них:
- 76 використовуються як сільгоспугіддя
- 24 перебувають у природному стані
- 14 віднесені до природно-заповідного фонду
- 6 розробляються чи розроблялися.
За кількістю родовищ лідерами є райони:
Район | Кількість торфових родовищ
Олевський | 36
Ємільченський | 12
Овруцький | 11
Бердичівський | 6

## Slide 17: Карта торфового фонду Житомирської обл.
Оскільки понад 60 % торфових родовищ Житомирщини використовуються як сільгоспугіддя, ДК “Укрторф”, як цивілізований користувач природними ресурсами, має проявити ініціативу щодо активізації просвітницької роботи з ефективного і безпечного використання торфово-болотних ґрунтів в області.
Для наукового забезпечення цього заходу можуть бути долучені Житомирський національний агроекологічний університет та Національний університет водного господарства та природокористування.
Результат – збереження торфових ресурсів та екологічна безпека
регіону.

## Slide 18: Головна перешкода на шляху зростання галузі – це спрацьованість сировинних баз діючих підприємств
Протягом року пласт
торфового покладу спрацьо-
вується на 0,25-0,35 м.
Ділянка з потужністю
пласта 2 м виходить з експлу-
атації за 5-7 років.
При сезонному зборі 500 т/га
для забезпечення роботи ТБЗ
продуктивністю 30 тис. т на рік (типу Маневицького) потрібно близько 120 га виробничих полів видобування фрезерного торфу.

## Slide 19: В умовах обмеженості ресурсів торфової сировини
концептуально важливо поступово перетворити галузь
з переважно видобувної у видобувно-переробну,
віддаючи перевагу тій продукції, ціна якої формується
більшою мірою внаслідок саме переробки, а не
вкладання в продукцію значної кількості торфу.
Поки що цій вимозі найбільшою мірою відповідає
тільки торфобрикет.
Актуальне завдання – розвиток технологічно місткої, але сировинно-ощадної продукції з високою доданою вартістю: сорбентів, добрив нового покоління, гумінових препаратів тощо.

## Slide 20: Для ефективної роботи галузі в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства, необхідно розв’язання наступних завдань:
Продовжити роботу в напрямку спрощення процедури і скорочення термінів відведення торфовищ під промислове освоєння для підприємств системи ДП «Укрторф». Провести Міжнародний науково-практичний семінар «Природничі, соціальні та правові аспекти поліпшення використання торфових ресурсів України».
Продовжити роботу з аналізу підприємств системи ДК «Укрторф» на предмет можливості їх ефективної роботи, доцільності санації, перепрофілювання чи закриття.
Опрацьовувати питання отримання і освоєння технологійвиробництва нових видів сировинно-ощадної продукції з високою доданою вартістю на основі торфу (наприклад, сорбенту нафтопродуктів для очищення водних поверхонь, гумінових препаратів, добрив та ін.) .
Продовжити технічне і технологічне оновлення галузі. Опрацювати концепцію ТБЗ модульного типу.
Удосконалювати систему підвищення кваліфікації лінійних керівників підприємств концерну, відновити підготовку фахівців з розробки торфових родовищ і переробки торфу рівня бакалавра та магістра.
Пропагувати і впроваджувати екологізацію торфового виробництва та сільськогосподарського використання торфовищ, систему біосферно-сумісного використання торфового фонду країни.
Активізувати міжнародну співпрацю. Опрацювати питання членства Асоціації «Українське торфове товариство» в Міжнародному Торфовому Товаристві (International Peatlands Sosiety)
Продовжити реформування системи управління галуззю та діяльність з удосконалення принципів підтримки галузі з боку держави

## Slide 21
Дякуємо за увагу.
Працюймо разом на благо галузі, Держави та її громадян!